## Slide 1: Hinweise zu Verpackung und Transport
PCR-Pool-Tests in der Kindertagesbetreuung
Hinweis: Diese Erläuterungen dienen vor allem der Unterstützung bei der wirtschaftlichen Routenplanung für Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden. Sie können auch den freigemeinnützigen Trägern und Trägerverbänden als Hilfestellung dienen. Bitte beachten Sie aber, dass die Transportkosten nur für Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden erstattet werden.

## Slide 2: Bei der Verpackung und dem Transport von PCR-Pool- und Individualproben sind einige Aspekte zu beachten
  Bei PCR-Pool- und Individualproben handelt es sich um potentiell infektiöses Material nach UN-Nummer 3373
  Daher ist der Verpackungsanweisung P650 Folge zu leisten
  Erfahrung aus den Grund- und Förderschulen: Test- und Transportmaterialien erfüllen unter Umständen in Kombination bereits diese Auflage
      Verpackung
      Transport
  Bei der Fahrzeugauswahl ist bzgl. der zu transportierenden Volumina zu beachten
    Direkt- und Sammelfahrten können i. d. R. mit normalen PKWs durchgeführt werden
    Knotenpunktfahrten (d. h. Bündelung vieler Sammelfahrten) benötigen i. d. R. einen kleinen Transporter
  Für den Transport wird keine gesonderte Schutzausrüstungen benötigt
  Für den Transport wird keine gesonderte Ausbildung benötigt1
1. Führerschein für entsprechende Fahrzeuge ausgenommen

## Slide 3: Verpackung muss Anforderungen an Verpackungsanweisung P650 erfüllen
      Anforderungen gemäß P650 - Auswahl
Diagnostische Proben sind in Verpackungen guter Qualität zu verpacken, die genügend widerstandsfähig sein müssen, dass sie den Stößen und Belastungen, die unter normalen Beförderungsbedingungen auftreten können, standhalten.
Widerstands-fähigkeit
Verpackungen müssen so gebaut und verschlossen sein, dass unter normalen Beförderungsbedingungen ein Austreten des Inhalts infolge von Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- und Druckänderung verhindert wird.
Auslaufschutz
Jedes Versandstück ist für die Beförderung deutlich und dauerhaft mit dem Vermerk "BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B“ sowie einem "UN 3373 Kennzeichen" zu kennzeichnen.
Labelling
  Weiterführende Informationen finden Sie hier
Die Verpackung muss aus mindestens drei Bestandteilen bestehen: Einem Primärgefäß, einer Sekundärverpackung und einer Außenverpackung, wobei entweder die Sekundärverpackung oder die Außenverpackung starr sein muss.
Bestandteile
Quelle: Ärzteblatt, Verpackungsanweisung P650

## Slide 4: Erfahrung Grund- und Förderschulen: Die Kombination der eingesetzten Produkte erfüllt P650
Gefäß für den Transport und Analyse der Abstrichtupfer bei der Pooltestung
Medium zur Probenentnahme für die Pooltestung
Clip für den Verschluss von Kreuzbodenbeuteln
Beutel für die Sammlung und den Transport mehrerer Einweg-Plastikbeutel
Transport-Box, ggfs. mit Flies gegen austretenden Flüssigkeiten
Transport
Beutel für die Sammlung und den Transport der Gefäße mit Proben
Medium und Gefäß für den Transport zur Proben-entnahme für Individualproben (z.B. Rückstellproben)
      Abstrichtupfer
      im Transportrohr
      Abstrichtupfer
      Falcon-Tubes
      Kreuzbodenbeutel
      Verschlussclip
      Transportboxen
      Einweg-
      Plastikbeutel
Testdurchführung
Beispielprodukte aus der PCR-Pool-Testung in den bayerischen Grund- und Förderschulen
In Kombination UN3373 / P650-konform1
1. Transportvorschriften für biologische Stoffe der Kategorie B – UN3373, welche nach Verpackungsanweisung P650 zu verpacken sind. Spezielle UN3373-konforme Transport-Boxen machen den Einsatz von zusätzlichen Kreuzbodenbeuteln und Verschlussclips ggfs. überflüssig.

## Slide 5: Materialvolumina sollten im täglichen Transport- prozess berücksichtigt werden
1. Sammelfahrt mit 8 Einrichtungen mit jeweils 4 Pools à 20 Kinder inkl. Rückstellproben. 2. Koordination zwischen Landkreisen, kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden denkbar.
JSS
KKT
  Einzelne Sammelfahrten können i. d. R. mit normalen PKWs durchgeführt werden
  An einem Knotenpunkt treffen sich ca. 20 Sammelfahrten2
  Dadurch fallen insgesamt also ca. 20 - 40 Transportkisten an einem Knotenpunkt an
  Für die Knotenpunkte sind entsprechende Fahrzeuge vorzuhalten
Handelsüblicher PKW ausreichend (ca. 650 l Kofferraumvolumen)
Erfahrungswerte aus den PCR-Pool-Tests in den bayerischen Grund- und Förderschulen
~ 1 - 2 Transportboxen (ca. 75 - 150 l) pro Sammelfahrt1
~ 20 - 40 Transportboxen
(ca. 1.500 - 3.000 l) pro Knotenpunkt
~ 6 - 8 Einrichtungen pro Sammelfahrt
Handelsüblicher Kleintransporter ausreichend (Kastenwagen ca. 8.000 l Ladevolumen)